## Slide 1
BOX 1 · DETAIL PROCESS
2공장 발주계획 상세 프로세스
고객사 접수 ~ 1공장 발주 진행 · 5단계
수량 × 인력 × 설비 CAPA를 한 시트에서 분석하는 가용자산분석 설계
STC Co., Ltd. | 공무팀(Maintenance Team)
2026

## Slide 2
OVERVIEW
5단계 프로세스 개요
화이트보드 내용을 그대로 반영한 2공장 발주계획 흐름
1
고객사 접수
고객사 PO를 어떻게 받을지 — 이메일/EDI 수신, 문서 등록
2
2공장에서는 어떻게 받을지
담당자 확인 → 시스템 등록 → 가용자산분석 대기 전환
3
2공장 가용자산 분석
수량 · 인력 · 설비 CAPA를 한 시트에서 통합 분석
핵심
4
2공장 계획수립
3번 분석 결과를 기반으로 생산 우선순위 자동 정렬
5
2공장 → 1공장 발주 진행
확정 수량을 1공장에 통보, Box 2로 연결
02

## Slide 3
STEP 1-2
고객사 접수 · 2공장 접수
PO 수신부터 시스템 등록까지
① 고객사 접수 — 접수 PO 예시
문서번호
PO-2026-0823-CN8
고객사
OO Motors
발주일
2026-08-20
대상 모델
CN8 S / C / H
총 수량
3,340 EA
② 2공장 접수 흐름
PO 수신
2공장 담당자 확인
시스템 등록
가용자산분석 대기
03

## Slide 4
STEP 3 · CORE
가용자산분석 — 통합 시트 설계
수량 × 인력 × 설비 CAPA를 한 화면에서 판정
모델
분석 대상 모델 (CN8 S/C/H)
요청수량
고객사 PO 기준 수량(EA)
가동 설비
해당 모델 대응 + 가동가능 상태인 설비 목록
설비 CAPA/일
가동 설비의 일일 생산 가능량 합계
필요 CAPA/일
요청수량 ÷ 계획기간(일)
소요일수
요청수량 ÷ 설비 CAPA/일
인력 영향
조별 필요인원 대비 배치인원 충족 여부
종합판정
가능·여유 / 주의·증산검토 / 불가·증산필요
04

## Slide 5
STEP 3 · LOGIC
판정 로직과 계산 예시
소요일수 = 요청수량 ÷ 설비 CAPA/일 · 계획기간과 비교
가능·여유
필요 CAPA/일 ≤ 설비 CAPA/일
주의·증산검토
필요 CAPA/일이 설비 CAPA/일의 130% 이내 초과
불가·증산필요
필요 CAPA/일이 설비 CAPA/일의 130% 초과
계산 예시 · CN8 H
• 요청수량 2,200 EA · 계획기간 5일 → 필요 CAPA/일 = 2,200 ÷ 5 = 440 EA
• 가동 설비: DC2(160) + DC6(155) = 315 EA/일 (DC5는 고장으로 제외)
• 440 EA > 315 EA × 1.3(≈410) → 판정: 불가·증산필요
• 소요일수 = 2,200 ÷ 315 ≈ 6.98일 (계획기간 5일 초과)
05

## Slide 6
STEP 4
계획수립 — 위험도 우선순위 자동 정렬
3번 분석 결과를 그대로 계획(안)에 반영
1
CN8 H
2,200 EA
불가·증산필요
설비 정비 일정 단축 또는 납기 재협의 필요
2
CN8 S
660 EA
가능·여유
계획대로 진행
3
CN8 C
440 EA
가능·여유
계획대로 진행
06

## Slide 7
STEP 5
2공장 → 1공장 발주 진행
확정 수량 통보 · Box 2(1공장 생산계획)로 연결
Box 1 완료
4번 계획수립 확정
발주수량 통보
모델별 확정 수량 + 생산순서
Box 2 진입
1공장 생산계획 수립
발주수량 통보 테이블
모델
확정 수량
생산 순서
비고
CN8 H
2,200 EA
1순위
증산/납기 협의 필요
CN8 S
660 EA
2순위
정상 진행
CN8 C
440 EA
3순위
정상 진행
07

## Slide 8
DASHBOARD & CONCLUSION
실제 동작하는 대시보드로 구현 완료
fac2_planning.html — 1~5단계 아코디언 구조, 3단계는 수량×인력×설비CAPA 통합 시트로 실제 계산
판정 로직(가능/주의/불가)이 실시간으로 계산되어 배지로 표시됨
4단계 생산계획(안)은 3단계 판정 결과 기준으로 위험도순 자동 정렬됨
추적성 통합 대시보드(Box 1 카드)에서 '상세보기'로 바로 연결됨
다음 단계
Box 2(1공장 생산계획)도 동일한 방식(가용자원분석 → 계획수립)으로 상세화하면, Box 1~4 전 구간이 같은 설계 원칙으로 통일됩니다.
STC Co., Ltd. | 공무팀 | Thank you